## Slide 1
Επίπεδο Πρόσβασης Δικτύου (TCP/IP Model)
ΣΤΥΑ 2018
ΣΓΟΣ (ΕΠ) ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΚΕΦ3

## Slide 2
Φυσικές Συνδέσεις
Ενσύρματες
Ασύρματες
Η σύνδεση γίνεται διαμέσου των αντίστοιχων καρτών δικτύου (Network Interface Cards (NICs)
ΚΕΦ3

## Slide 3
Φυσικό Επίπεδο (OSI Model) (1)
Το φυσικό επίπεδο OSI παρέχει τα μέσα για την μεταφορά των bits, τα οποία σχηματίζουν ένα frame του επιπέδου data link (OSI) μέσω του δικτύου.
Αυτό το επίπεδο δέχεται ένα πλήρες frame από το επίπεδο ζεύξης δεδομένων και το κωδικοποιεί ως μια σειρά σημάτων που μεταδίδονται στα τοπικά μέσα.
Τα κωδικοποιημένα δυαδικά ψηφία που περιλαμβάνουν ένα frame λαμβάνονται είτε από μια ακραία συσκευή είτε από μια ενδιάμεση συσκευή.
ΚΕΦ3

## Slide 4
Φυσικό Επίπεδο (OSI Model) (2)
Η διαδικασία που υποβάλλονται τα δεδομένα από έναν κόμβο προέλευσης σε έναν κόμβο προορισμού είναι:
  Τα δεδομένα χρήστη διαχωρίζονται από το επίπεδο μεταφοράς, τοποθετούνται σε πακέτα από το επίπεδο δικτύου και περαιτέρω εγκλωβίζονται σε πλαίσια από το επίπεδο σύνδεσης δεδομένων.
  Το φυσικό επίπεδο κωδικοποιεί τα πλαίσια και δημιουργεί τα ηλεκτρικά, οπτικά ή ραδιοφωνικά σήματα που αντιπροσωπεύουν τα δυαδικά ψηφία σε κάθε πλαίσιο.
  Ακολουθεί η αντίστροφη διαδικασία για να καταλήξουμε στον προορισμό
ΚΕΦ3

## Slide 5
Μέσα Φυσικού Επιπέδου
Υπάρχουν τρεις βασικές μορφές μέσων δικτύου. Το φυσικό επίπεδο παράγει την αναπαράσταση και τις ομαδοποιήσεις των δυαδικών ψηφίων για κάθε τύπο μέσου όπως:
  Καλώδιο χαλκού: Τα σήματα είναι μοτίβα ηλεκτρικών παλμών.
  Καλώδιο οπτικών ινών: Τα σήματα είναι παλμοί φωτός.
  Ασύρματο: Τα σήματα είναι εκπομπές μικροκυμάτων.
ΚΕΦ3

## Slide 6
Χαρακτηριστικά Φυσικού Επιπέδου
Διαφορετικά φυσικά μέσα υποστηρίζουν τη μεταφορά των δυαδικών ψηφίων με διαφορετικούς ρυθμούς. Η μεταφορά δεδομένων συνήθως υπολογίζεται ως προς:
  το εύρος ζώνης (bandwidth)
  τη διαμεταγωγή ή ρυθμαπόδοση (throughput)
ΚΕΦ3

## Slide 7
Bandwidth
Το εύρος ζώνης είναι η χωρητικότητα ενός μέσου μεταφοράς δεδομένων.
Το ψηφιακό εύρος ζώνης μετράει την ποσότητα των δεδομένων που μπορούν να ρέουν από το ένα μέρος στο άλλο σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα.
Το εύρος ζώνης μετράται συνήθως σε kilobits ανά δευτερόλεπτο (kb / s), megabits ανά δευτερόλεπτο (Mb / s) ή gigabits ανά δευτερόλεπτο (Gb / s).
ΚΕΦ3

## Slide 8
Throughput
Η ρυθμαπόδοση είναι το μέτρο της μεταφοράς των δυαδικών ψηφίων στα δικτυακά φυσικά μέσα για μια δεδομένη χρονική περίοδο.
Λόγω πολλών παραγόντων, η ρυθμαπόδοση συνήθως δεν ταιριάζει με το καθορισμένο εύρος ζώνης σε εφαρμογές φυσικού επιπέδου. Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την απόδοση, όπως:
  Το μέγεθος της κυκλοφορίας
  Ο τύπος της κυκλοφορίας
  Η καθυστέρηση που δημιουργείται από τον αριθμό των συσκευών δικτύου που συναντώνται μεταξύ πηγής και προορισμού
ΚΕΦ3

## Slide 9
Φυσικά Μέσα Δικτύου (1)
Χάλκινα καλώδια
  Unshielded Twisted-Pair (UTP)
  Shielded Twisted-Pair (STP)
  Coaxial
ΚΕΦ3

## Slide 10
Φυσικά Μέσα Δικτύου (2)
Σύνδεσμοι χάλκινων καλωδιώσεων
ΚΕΦ3

## Slide 11
Φυσικά Μέσα Δικτύου (3)
Τύποι UTP καλωδιώσεων
ΚΕΦ3

## Slide 12
Φυσικά Μέσα Δικτύου (4)
Οπτικές Ίνες
ΚΕΦ3

## Slide 13
Φυσικά Μέσα Δικτύου (5)
Patch cords Οπτικών Ινών και σύνδεσμοι
ΚΕΦ3

## Slide 14
Οπτικές Ίνες vs UTP καλώδια
ΚΕΦ3

## Slide 15
Ασύρματα μέσα δικτύου
WiFi
Bluetooth
Wi MAX
ΚΕΦ3

## Slide 16
Επίπεδο Data Link (OSI Model) (1)
Το επίπεδο ζεύξης δεδομένων του μοντέλου OSI (Layer 2), είναι υπεύθυνο για:
  Επιτρέπει στα ανώτερα στρώματα να έχουν πρόσβαση στο μέσο
  Αποδοχή των πακέτων Layer 3 και συσκευασία τους σε frames
  Προετοιμασία δεδομένων του δικτύου για το φυσικό δίκτυο
  Ελέγχει πώς τοποθετούνται και λαμβάνονται δεδομένα στα δικτυακά μέσα
  Ανταλλαγή πλαισίων μεταξύ των κόμβων των φυσικών μέσων δικτύου, όπως UTP ή οπτικών ινών
ΚΕΦ3

## Slide 17
Επίπεδο Data Link (OSI Model) (2)
  Λήψη και κατεύθυνση πακέτων σε ένα πρωτόκολλο ανώτερου επιπέδου
  Πραγματοποίηση ανίχνευσης σφαλμάτων
Σημείωση: Οποιαδήποτε συσκευή δικτύου Layer 2 που είναι συνδεδεμένη σε ένα κοινό μέσο ονομάζεται κόμβος.
Οι κόμβοι δημιουργούν και προωθούν πλαίσια.
ΚΕΦ3

## Slide 18
Υποεπίπεδα Επίπεδου Data Link (1)
Το στρώμα ζεύξης δεδομένων χωρίζεται σε δύο υποεπίπεδα:
  Έλεγχος λογικής σύνδεσης (LLC) - Αυτό το ανώτερο υποεπίπεδο επικοινωνεί με το στρώμα δικτύου. Τοποθετεί πληροφορίες στο frame που προσδιορίζει ποιο πρωτόκολλο επιπέδου δικτύου χρησιμοποιείται για το πλαίσιο. Αυτές οι πληροφορίες επιτρέπουν σε πολλά πρωτόκολλα Layer 3, όπως το IPv4 και το IPv6, να χρησιμοποιούν την ίδια διασύνδεση δικτύου και μέσα αποθήκευσης.
  Έλεγχος πρόσβασης μέσων (MAC) - Αυτό το κατώτερο υποεπίπεδο ορίζει τις διαδικασίες πρόσβασης μέσων που εκτελούνται από το υλικό. Παρέχει διευθυνσιοδότηση στο επίπεδο ζεύξης δεδομένων και πρόσβαση σε διάφορες τεχνολογίες δικτύων.
ΚΕΦ3

## Slide 19
Υποεπίπεδα Επίπεδου Data Link (2)
Το υποεπίπεδο MAC επικοινωνεί με την τεχνολογία Ethernet LAN για την αποστολή και λήψη πλαισίων πάνω από καλώδιο χαλκού ή οπτικών ινών.
Επικοινωνεί επίσης με ασύρματες τεχνολογίες, όπως Wi-Fi και Bluetooth, για την αποστολή και λήψη καρέ με ασύρματο τρόπο.
ΚΕΦ3

## Slide 20
Υποεπίπεδα Επίπεδου Data Link (3)
ΚΕΦ3

## Slide 21
Data Link Frame
Το επίπεδο ζεύξης δεδομένων προετοιμάζει ένα πακέτο για μεταφορά μέσω του δικτύου, εγκλωβίζοντας το με μια κεφαλίδα και ένα τρέιλερ για να δημιουργήσει ένα πλαίσιο.
Υπάρχουν πολλά διαφορετικά στο συγκεκριμένο επίπεδο που περιγράφουν τα frames, κάθε τύπος πλαισίου έχει τρία βασικά μέρη:
  Header
  Data
  Treiler
Όλα τα πρωτόκολλα ενθυλακώνουν το PDU του Layer 3 μέσα στο πεδίο δεδομένων του πλαισίου. Ωστόσο, η δομή του πλαισίου και τα πεδία που περιέχονται στην κεφαλίδα και το τρέιλερ ποικίλλουν ανάλογα με το πρωτόκολλο.
ΚΕΦ3

## Slide 22
Data Link Frame
ΚΕΦ3