## Slide 1
Ethernet Protocol
ΣΤΥΑ 2018
ΣΓΟΣ (ΕΠ) ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗς ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΚΕΦ4

## Slide 2
Ethernet Protocol (1)
Το Ethernet είναι η πλέον διαδεδομένη τεχνολογία LAN σήμερα.
Το Ethernet λειτουργεί στο στρώμα ζεύξης δεδομένων και στο φυσικό στρώμα.
Πρόκειται για μια οικογένεια τεχνολογιών δικτύωσης που καθορίζονται στα πρότυπα IEEE 802.2 και 802.3.
ΚΕΦ4

## Slide 3
LLC Sublayer
Το υποεπίπεδο Ethernet LLC χειρίζεται την επικοινωνία μεταξύ των ανώτερων στρωμάτων και των κάτω στρωμάτων.
Αυτό συμβαίνει συνήθως μεταξύ του λογισμικού δικτύωσης και του υλικού της συσκευής.
Το LLC υλοποιείται σε λογισμικό και η υλοποίησή του είναι ανεξάρτητη από το υλικό.
Σε έναν υπολογιστή, η LLC μπορεί να θεωρηθεί λογισμικό προγράμματος οδήγησης για το NIC. Το πρόγραμμα οδήγησης NIC είναι ένα πρόγραμμα που αλληλεπιδρά άμεσα με το υλικό στη NIC για να μεταβιβάσει τα δεδομένα μεταξύ του υποεπιπέδου MAC και των φυσικών μέσων.
ΚΕΦ4

## Slide 4
MAC sublayer (1)
Το υποεπίπεδο Ethernet MAC αποτελεί το χαμηλότερο υποεπίπεδο του στρώματος ζεύξης δεδομένων.
Το MAC υλοποιείται από υλικό, συνήθως στον υπολογιστή είναι η NIC.
Οι ιδιαιτερότητες παρατίθενται στα πρότυπα IEEE 802.3.
ΚΕΦ4

## Slide 5
MAC sublayer (2)
Το υποεπίπεδο Ethernet MAC έχει δύο κύριες αρμοδιότητες:
  Ενθυλάκωση δεδομένων
  Έλεγχος πρόσβασης φυσικών μέσων
Η διαδικασία ενθυλάκωσης δεδομένων περιλαμβάνει τη συναρμολόγηση πλαισίου πριν από τη μετάδοση και την αποσυναρμολόγηση πλαισίου κατά την παραλαβή ενός πλαισίου.
Κατά τη διαμόρφωση του πλαισίου, το επίπεδο MAC προσθέτει μια κεφαλίδα και ένα τρέιλερ στο PDU επιπέδου δικτύου.
ΚΕΦ4

## Slide 6
Ενθυλάκωση δεδομένων
Η ενθυλάκωση δεδομένων παρέχει τρεις κύριες λειτουργίες:
  Οριοθέτηση πλαισίου - Η διαδικασία πλαισίωσης παρέχει σημαντικούς οριοθέτες οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση μιας ομάδας bits που συνθέτουν ένα πλαίσιο. Αυτά τα bits οριοθέτησης παρέχουν συγχρονισμό μεταξύ των κόμβων μετάδοσης και λήψης.
  Διευθυνσιοδότηση - Η διαδικασία ενθυλάκωσης περιέχει το PDU του Layer 3 και παρέχει επίσης διευθυνσιοδότηση για το στρώμα ζεύξης δεδομένων.
  Ανίχνευση σφαλμάτων - Κάθε πλαίσιο περιέχει ένα τρέιλερ που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση οποιωνδήποτε σφαλμάτων στις μεταδόσεις.
Η χρήση πλαισίων βοηθά στη μετάδοση των bits καθώς αυτά τοποθετούνται στο μέσο και στην ομαδοποίηση των bits στον κόμβο λήψης.
ΚΕΦ4

## Slide 7
Έλεγχος πρόσβασης φυσικών μέσων
Ο έλεγχος πρόσβασης φυσικών μέσων είναι υπεύθυνος για την τοποθέτηση πλαισίων στα μέσα και την αφαίρεση πλαισίων από τα μέσα. Αυτό το υποεπίπεδο επικοινωνεί απευθείας με το φυσικό στρώμα.
Η λογική τοπολογία του Ethernet είναι ένας δίαυλος πολλαπλής πρόσβασης.
Όλοι οι κόμβοι (συσκευές) σε ένα μόνο τμήμα δικτύου μοιράζονται το μέσο. Το Ethernet είναι μια μέθοδος δικτύωσης που βασίζεται σε διαμάχες.
Οποιαδήποτε συσκευή μπορεί να προσπαθήσει να μεταδώσει δεδομένα στο κοινόχρηστο μέσο κάθε φορά που έχει δεδομένα για αποστολή. Η διαδικασία Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection (CSMA/CD) χρησιμοποιείται σε half-duplex δίκτυα Ethernet για ανίχνευση και επίλυση συγκρούσεων. Τα σημερινά δίκτυα Ethernet χρησιμοποιούν full-duplex switches, ta οποίa επιτρέπουν σε πολλές συσκευές να στέλνουν και να δέχονται ταυτόχρονα χωρίς σύγκρουση.
ΚΕΦ4

## Slide 8
Half-Duplex vs Full-duplex
ΚΕΦ4

## Slide 9
Ethernet Frame
ΚΕΦ4

## Slide 10
Δομή Mac Address
ΚΕΦ4

## Slide 11
Mac Address Table (1)
ΚΕΦ4

## Slide 12
Mac Address Table (2)
ΚΕΦ4

## Slide 13
Προώθηση Πλαισίου
Store-and-forward switching
Cut-through switching
ΚΕΦ4

## Slide 14
Επικοινωνία στο ίδιο δίκτυο
ΚΕΦ4

## Slide 15
Επικοινωνία σε απομακρυσμένο δίκτυο
ΚΕΦ4

## Slide 16
Address Resolution Protocol (ARP) (1)
ΚΕΦ4

## Slide 17
Address Resolution Protocol (ARP) (2)
Για να προσδιοριστεί η διεύθυνση MAC προορισμού, η συσκευή χρησιμοποιεί το ARP. Το ARP παρέχει δύο βασικές λειτουργίες:
  Επίλυση διευθύνσεων IPv4 σε διευθύνσεις MAC
  Διατήρηση πίνακα αντιστοίχισης
ΚΕΦ4

## Slide 18
ARP και ασφάλεια
ARP broadcasting
ARP Spoofing ή ARP poisoning
ΚΕΦ4